清洁清单报文（COSCLN）平台文件

发送方，接收方：

船舶代理、船公司→集装箱码头

功能 ：确认指定货物已经装箱，详细记载每个集装箱有关信息以及箱内货物装载情况。是

船舶代理制作货物舱单的重要数据来源。

相应单证：装箱单

| 记录00 | HEAD RECORD 头记录 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格 式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 00 | M |
| 2 | MESSAGE TYPE 报文类型 | X(6) | COSCLN | M |
| 3 | FILE DESCRIPTION 文件说明 | X(35) | CONTAINER CLEAN LIST | C |
| 4 | FILE FUNCTION 文件功能 | X(2) | 9=原始 2=增加 3=删除 4=变更 | M |
| 5 | SENDER CODE 发送方代码 | X(13) |  | M |
| 6 | RECEIVER CODE 接收方代码 | X(13) |  | M |
| 7 | FILE CREATE TIME 文件建立时间 | 9(12) | CCYYMMDDHHMM | M |
| 8 | SENDER PORT CODE 发送港代码 | X(5) |  | C |
| 9 | RECEIVER PORT CODE 接收港代码 | X(5) |  | C |

| 记录01 | OTHER RECEIVERS 其他接收方 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格 式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 01 | M |
| 2 | RECEIVER CODE 接收方代码 | X(13) |  | M |
| 3 | RECEIVER CODE(1-8) 接收方代码 | X(13) |  | C |

| 记录10 | VSL.＆ VOY.FIELDS 描述船舶有关信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格 式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 10 | M |
| 2 | VESSEL CODE 船名代码 | X(9) |  | M |
| 3 | VESSEL 船名 | X(35) |  | M |
| 4 | VOYAGE 航次 | X(6) | 包括航向 | M |
| 5 | SHIPPING LINE CODE 船公司代码 | X(13) |  | C |
| 6 | SHIPPING LINE 船公司 | X(35) |  | C |
| 7 | LINER ID 班轮 | X(1) | Y=班轮 N=非班轮 H=核心班轮 | C |
| 8 | NATIONALITY CODE 船舶国际代码 | X(2) |  | C |

| 记录51 | B/L NO. 提单号信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格 式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 51 | M |
| 2 | B/L NO. 提单号 | X(20) |  | M |
| 3 | DISCHARGE PORT CODE 卸货港代码 | X(5) |  | M |
| 4 | DISCHARGE PORT 卸货港 | X(35) |  | C |
| 5 | LOAD PORT CODE 装货港代码 | X(5) |  | M |
| 6 | LOAD PORT 装货港 | X(35) |  | C |
| 7 | TRANSFER PORT CODE 中转港代码 | X(5) |  | C |
| 8 | TRANSFER PORT 中转港 | X(35) |  | C |
| 9 | PLACE CODE OF DELIVERY 交货地代码 | X(5) |  | M |
| 10 | PLACE OF DELIVERY 交货地 | X(70) |  | C |

| 记录52 | CARGO INFORMATION 货物信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格 式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 52 | M |
| 2 | CARGO SEQUENCE NO. 货物序号 | 9(3) |  | M |
| 3 | NUMBERS OF PACKAGES 件数 | 9(6) |  | M |
| 4 | PACKAGES KIND CODE 包装类型代码 | X(2) |  | C |
| 5 | PACKAGESKIND 包装类型 | X(35) |  | C |
| 6 | CARGO GROSS WEIGHT 货毛重 | 9(9).9 | 千克 | M |
| 7 | CARGO MEASUREMENT 货尺码 | 9(5).999 | 立方米 | M |
| 8 | TEMPERATURE ID 温度计量单位 | X(1) | C=摄氏 F=华氏 | C |
| 9 | TEMPERATURE SETTING 设置温度 | X(5) | 冷藏箱须填 | C |
| 10 | MIN. TEMPERATURE 冷藏最低温度 | X(5) |  | C |
| 11 | MAX. TEMPERATURE 冷藏最高温度 | X(5) |  | C |

注：温度中，除正（+）负（-）号及小数点外，最多只能三位数字。

| 记录53 | CARGO DESCRIPTION 货物描述 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格 式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 53 | M |
| 2 | CARGO DESCRIPTION（1-5） 货物描述 | X(35) |  | M |

| 记录54 | MARKS ＆ NOS. 唛头 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格 式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 54 | M |
| 2 | MARKS(1-5) 唛头 | X(35) |  | M |

| 记录55 | DANGEROUS INFORMATION 危险品描述 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格 式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 55 | M |
| 2 | CLASS 危险品分类 | X(5) |  | M |
| 3 | PAGE 危险品页号 | X(7) |  | C |
| 4 | UNDG NO. 联合国危险品编号 | 9(4) |  | C |
| 5 | LABEL 危险品标签 | X(32) |  | C |
| 6 | FLASH POINT 危险货物闪点 | X(5) | 摄氏 | C |
| 7 | EMS NO. 航运危险品应急措施号 | X(6) |  | C |
| 8 | MFAG NO. 医疗急救指南号 | X(4) |  | C |
| 9 | MPT(MARINE POLLUTANT) 海运污染 | X(1) | Y=有污染 N=无污染 | C |

注：危险货物闪点中，除正（+）负（—）号及小数点外，最多只能三位数字。

| 记录56 | CTN. NO. INFORMATION 箱号信息 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格 式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 56 | M |
| 2 | CTN. NO. 箱号 | X(12) |  | M |
| 3 | CTN. SIZE ＆ TYPE 集装箱尺寸类型 | X(4) |  | M |
| 4 | CTN. STATUS 集装箱状态 | X(1) | E=空F=整 L=拼 | M |
| 5 | I/O 进出口标志 | X(1) | O=出口 | M |
| 6 | STUFFING TIME 装箱时间 | 9(12) | CCYYMMDDHHMM | C |
| 7 | SEAL NO. 铅封号 | X(10) |  | M |
| 8 | CTN. OPERATOR CODE 箱经营人代码 | X(13) |  | M |
| 9 | CTN. OPERATOR 箱经营人 | X(35) |  | C |
| 10 | OVER LENGTH FRONT 前超 | 9(4) | 厘米 | C |
| 11 | OVER LENGTH BACK 后超 | 9(4) | 厘米 | C |
| 12 | OVER WIDTH RIGHT 右超 | 9(4) | 厘米 | C |
| 13 | OVER WIDTH LEFT 左超 | 9(4) | 厘米 | C |
| 14 | OVER HEIGHT 超高 | 9(4) | 厘米 | C |
| 15 | CTN. NUMBER OF PACKAGE 箱内件数 | 9(6) |  | C |
| 16 | CTN. TARE WEIGHT 箱皮重 | 9(5).9 | 千克 | M |
| 17 | CTN. NET WEIGHT 箱内货毛重 | 9(5).9 | 千克 | M |
| 18 | CTN. CARGO MEASRUEMENT 箱内货尺码 | 9(5).999 | 立方米 | C |
| 19 | SLOT OWNER 舱主代码 | X(13) |  | M |
| 20 | SPECIAL HANDLE 特殊细节 | X(12) |  | C |

| 记录99 | TRAILER RECORD 尾记录 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格 式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 99 | M |
| 2 | RECORD TOTAL OF FILE 记录总数 | 9(6) | 包括：头、尾记录 | M |

记录结构：

00  头记录                                  M1

01  其他接收方                              C1

10  船舶信息                                M1

51  提单号信息                              M9999

52  货物信息                                M9999

53  货物描述                                C9

54  唛头                                    C9

55  危险品信息                              C1

56  箱号信息                                M9999

99  尾记录                                  M1